Les surfaces paramétriques

---
Plan
Définition générale
Produit tensoriel de deux courbes
  - Principe et définition
  - Tangentes, normales et vecteur « twist »
  - Carreaux d'Hermite
  - Carreaux de Bézier
Carreaux triangulaires de Bézier
Bientôt ...
  - PN triangles

---
Définition générale
Une surface paramétrique dans l'espace R3 est définie par une fonction f :
Ainsi quand u parcours D et v parcours E, le point p(u,v) parcours la surface
Le point p(u0,v0) est l'intersection entre 2 courbes iso-paramétriques : celle à u constant (u=u0 en bleu) et celle à v constant (v=v0 en rouge).
matrix{ f :# D times E # %tendto # alignl{setR Sup{3}}## "" # u,v # %tendto # p(u,v) = left lbrace matrix{ x(u,v) = f Sub{x}(u,v) ## y(u,v) = f Sub{y}(u,v)## z(u,v) = f Sub{z}(u,v) } right none }
p(u0,0)
p(0,v0)
u
v
p(u0,v0)

---
Produit tensoriel : principe
Une façon de construire surface paramétrique est de faire le produit tensoriel de deux courbes paramétriques. Une courbe fd(u) est appelée courbe directrice et l'autre courbe fg(v) est appelée courbe génératrice.
La surface est obtenue en déplaçant et déformant la courbe génératrice le long de la courbe directrice.
génératrice
directrice

---
Coins et bords
Soient un (u,v) dans [a,b][c,d]
p(b,d)
p(u,d)
p(b,v)
p(a,d)
p(b,c)
p(a,v)
p(u,c)
p(a,c)

---
Tangentes et normales
Le plan tangent est défini par les vecteurs tangentes pu(u0,v0) et pv(u0,v0) aux deux courbes iso-paramétriques passant par le point p(u0,v0) considéré.
La normale est donnée par le produit vectoriel des tangentes
  - La normale unitaire est donnée par :
pv(u0,v0)
n(u0,v0)
n(u sub 0,v sub 0) = {p sup u (u sub 0, v sub 0) times p sup v (u sub 0, v sub 0)} over {ldline p sup u (u sub 0, v sub 0) times p sup v (u sub 0, v sub 0)rdline}
pu(u0,v0)
pv(a,c)
pu(a,c)

---
Courbe auxiliaire
Une courbe auxiliaire peut être construite pour chaque courbe frontière du carreau.
  - Pour la courbe frontière pu,aux(u,c), la courbe auxiliaire est définie par les vecteurs dérivée première pv(u,c)
pu,aux(u,c)

---
Vecteurs twist
Le vecteur puu,aux(a,c) est le vecteur tangente à la courbe auxiliaire en (a,c). Ce vecteur indique la pente de variation des vecteurs tangentes dans la direction du paramètre v au coin du carreau.
Le vecteur twist est le vecteur dérivées croisées :
Il indique la torsion (vrille) en un coin du carreau.
puu,aux (a,c)
{d sup 2 p} over {partial u partial v} (a,c) = p sup {uv} (a,c) = p sub {u,aux} sup u (a,c) - p sup u (a,c)
pu(a,c)
puv(a,c)
puu,aux (a,c)

---
Exercices
Reprendre le tracé et l'expression du vecteur twist en (a,c) à partir de la courbe auxiliaire pv,aux(a,v)
Donner une équation de la courbe auxiliaire pu,aux(u,c)
Montrer que :
Que ce passe-t-il géométriquement si le vecteur twist est nul en un coin ?
Donner deux exemples de surfaces ayant un vecteur twist nul.
p sup {uv} (a,c) = p sub {u,aux} sup u (a,c) - p sup u (a,c)

---
Carreau bi-cubique
Un carreau bi-cubique est obtenu en faisant le produit tensoriel de fonctions polynomiales de degrés 3 (l'une suivant le paramètre u et l'autre suivant le paramètre v) :
Ceci nous amène à la formulation matricielle suivante :
Comme pour les courbes cubiques, le contrôle de la forme de la surface par les coefficients aij n'est absolument pas intuitif => forme d'Hermite
matrix{ p(u,v) = sum from {i=0} to 3 sum from{j = 0} to 3 a sub{ij} u sup {i} v sup j~~,~~~ a sub {ij} in setR## p(u,v) = a sub {00} + a sub {01} v + a sub {02} v sup 2 + a sub {03}v sup 3 + a sub {10} u + a sub {11} u v + a sub {12} u v sup 2 + a sub {13} u v sup 3 + dotslow + dotslow + a sub{33} u sup {3} v sup {3} }
p(u,v) = U A V sup T = left[ matrix{ u sup 3 # u sup 2 # u # 1 }right] left [ matrix{ a sub{33} # a sub {32}#a sub{31}#a sub{30}## a sub{23} # a sub {22}#a sub{21}#a sub{20}## a sub{13} # a sub {12}#a sub{11}#a sub{10}## a sub{03} # a sub {02}#a sub{01}#a sub{00} } right] left[ matrix{v sup 3 ## v sup 2 ## v ##1 } right]

---
Carreau bi-cubique d'Hermite
La forme bi-cubique d'Hermite se dérive de l'expression utilisée pour les courbes d'Hermite :
avec voir le cours sur les courbes d'Hermite pour l'expression des Fi(u)
Remarque : le carreau est contrôlé par les quatre coins, les tangentes aux extrémités des bords et les quatre vecteurs twist.
p(u,v) = F(u) B F(v) sup T ~,~~~~~ (u,v) in [0,1] sup 2
F(u) = left[ F sub 1 (u), F sub 2 (u), F sub 3 (u), F sub 4 (u) right]
F(v) = left[ F sub 1 (v), F sub 2 (v), F sub 3 (v), F sub 4 (v) right]
B = left[ matrix{ p sub 00 # p sub 01 # p sup v sub 00 # p sup v sub 01## p sub 10 # p sub 11 # p sup v sub 10 # p sup v sub 11## p sup u sub 00 # p sup u sub 01 # p sup uv sub 00 # p sup uv sub 01## p sup u sub 10 # p sup u sub 11 # p sup uv sub 10 # p sup uv sub 11 }right]

---
Exercices
Est-ce que la modification du vecteur twist peut modifier la forme des courbes frontières ?
Donner les équations des quatre courbes frontières du carreau
Placer les différents vecteurs de contrôle sur le carreau d'Hermite suivant :

---
Carreaux : maillage de contrôle
(u,v)  [0,1]2
La surface est contrôlée à partir d'un maillage régulier composé de quadrilatères
Les points de contrôles sont les sommets Sij du maillages et il sont numérotés dans les directions de u et de v
  - Les (n+1) points de contrôle en u donnent le degré n des courbes en u. Ici n = 3.
  - Les (m+1) points de contrôle en v donnent le degré m des courbes en v. Ici m = 3.
u
v
S00
S10
S20
S30
S01
S11
S21
S02
S12
S03
S23
S33
S13
S31
S32
S22

---
Carreaux de Bézier : produit tensoriel
Pour évaluer un point p(u0,v0) sur la courbe, on effectue un produit tensoriel :
  - Si nous choisissons les directrices dans la direction de u
    - Il y a une directrice dj(u), (j=0..m) par polygone de contrôle dans la direction des u
    - Le polygone de contrôle de la directrice dj(u) est défini par les points de contrôle Sij (i=0..n)
    - Une directrice est une courbe de Bézier définie par :
d2(u)
d1(u)
d sub j (u) = sum from i=0 to n B sub i sup n (u) S sub {ij}
d3(u)
v
do(u)
u

---
Carreaux de Bézier : produit tensoriel
Pour chaque directrice (en rouge), on évalue le point dj(u0) :
Les dj(u0) sont les sommets du polygone de contrôle (en bleu) de la courbe génératrice g(v) :
d sub j (u sub 0) = sum from i=0 to n B sub i sup n (u sub 0) S sub {ij}~,~~~j=0..m
d1(u0)
d2(u0)
d3(u0)
do(u0)
g (v) = sum from j=0 to m B sub j sup m (v) d sub j (u sub 0)
v
u

---
Carreaux de Bézier : produit tensoriel
La génératrice est sur la surface et le point de la surface p(u0,v0) est alors celui de la courbe génératrice g(v) en v=v0
En reportant l'équation des dj(u) dans l'équation de g(v), on obtient l'équation du carreau de Bézier :
g (v sub 0) = sum from j=0 to m B sub j sup m (v sub 0) d sub j (u sub 0)
v
u
do(u0)
d1(u0)
d2(u0)
d3(u0)
u
v
g(v0)
g(v0) = p(u0,v0)
g(v)
p(u,v) = g(v) = sum from i=0 to n sum from j=0 to m B sub i sup n (u) B sub j sup m (v) S sub{ij}

---
Carreaux de Bézier : définition
Un carreau de Bézier est défini à partir d'un maillage de contrôle et des polynômes de Bernstein de la façon suivante :
  - Exemple de carreau bi-cubique = produit tensoriel de deux courbes de degré 3 (ordre 4)
p(u,v) = sum from i=0 to n sum from j=0 to m B sub i sup n (u) B sub j sup m (v) S sub{ij}

---
Exercices
Reprendre le processus du produit tensoriel en choisissant les directrices dans la direction du paramètre v.
Montrer que le point p(u0,v0) obtenu est le même que celui calculé en prenant les directrices dans la direction du paramètre u.
Utiliser l'algorithme de De Casteljau pour dessiner le point p(0.25,0.25) à partir du polygone de contrôle suivant :
Essayer de deviner comment l'algorithme de De Casteljau peut s'appliquer en 2D en travaillant sur les faces du polygone de contrôle

---
Modélisation par carreaux
C'est une modélisation type couture. On joint les carreaux les uns aux autres en jouant sur la position des points de contrôles

---
Exercices sur la continuité
D'après vous, quelles contraintes doit-on appliquer aux polygones de contrôles pour que deux carreaux joignent avec une :
  - Continuité C0 ?
  - Continuité G1 ?
  - Continuité C1 ?
  - Continuité C2 ?

---
Les fonctions de base
Les carreaux de Bézier sont construits par produit tensoriel de courbes de Bézier.
Néanmoins, il est important de bien voir qu'ils sont obtenus par combinaison barycentrique de leurs points de contrôle :
Exercice : Soit un carreau de Bézier de degré 3 en u et de degré 2 en v
  - Combien de points de contrôle sont nécessaires pour définir ce carreau de Bézier ?
  - Combien de fonctions de base sont nécessaire ?
  - Exprimez Bijn,m (u,v) en fonction de Bin(u) et Bjm(v)
  - Donnez l'équation de la fonction de base associée au point de contrôle S12.
p(u,v) = sum from {i=0, j=0} to{n, m} B sub {ij} sup{n,m} (u,v) S sub {ij}~~,~~~~(u,v) in [0,1] sup 2

---
Fonctions de base pour un carreau de Bézier
bi-cubique
B033,3
B133,3
B023,3
B123,3
Les 8 autres fonctions de base B2j3,3 et B3j3,3 sont obtenues par symétrie.
1
B013,3
B113,3
1
Bijn,m(u,v)
v
0
0
0
u
B003,3
B103,3
1

---
Carreaux triangulaires de Bézier
Un carreau de Bézier triangulaire de degré n s 'écrit de la façon suivante :
  - Exemple de carreau triangulaire de Bézier de degré 3
p(u,v) = sum from {i+j+k=n} to{} B sub {ijk} sup n (u,v) S sub {ijk}

---
Carreaux triangulaires de Bézier
Pour définir un carreau triangulaire, on utilise les coordonnées barycentriques dans le triangle.
  - Le polynôme de Bernstein est donné par l'équation :
  - où u,v et w sont les coordonnées barycentrique du point dans le triangle :
Les Bijkn (u,v) sont les fonctions de base. Comme pour les courbes de Bézier et pour les carreaux de Bézier, chaque fonction de base est associée à un point de contrôle Sijk.
Un point de coordonnées paramétriques (u,v) sur le carreau triangulaire est obtenu par combinaison affine (barycentrique) des point de contrôle pondérés par leur fonction de base.
B sub {ijk} sup n (u,v) = {{n!}over{i!j!k!}} u sup i v sup j w sup k ~~,~~~~ i+j+k = n
u geslant 0~,~~~ v geslant 0~,~~~ w geslant 0
w=1-u-v

---
Carreaux triangulaires de Bézier
Ce qui nous donne :
p(u,v) = sum from {i+j+k=n} to{} {{n!}over{i!j!k!}} u sup i v sup j w sup k S sub {ijk}~,~~~~~i+j+k=1~,~~w=1-u-v
S210
S300
S120
S201
S111
S030
S102
S021
S012
S003

---
Carreaux triangulaires de Bézier
Numérotation des sommets :
Exercice :
  - dessiner la triangulation et numéroter les indices pour un carreau triangulaire de Bézier de degré 4
Sn00
S0n0
S00n

---
B3003
B2103
B1203
B2013
B1113
B0303
B1023
B0213
Fonctions de base d'un triangle de Bézier cubique
B0123
B0033

---
Carreaux triangulaires de Bézier
Exercice :
  - Essayer de deviner l'algorithme de De Casteljau s'appliquant directement sur les triangles du polygone de contrôle.
  - Utiliser l'algorithme pour tracer p(1/3,1/3) sur le polygone suivant :